附件1：

工程勘察项目原始资料专项检查问题清单

| 序号 | 项目名称 | 勘察单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业承诺书 | 劳务及土试信息归集表 | 勘察纲要 | 野外勘探原始资料 | 土工试验原始资料 |  |
| 1 | 黄桥文体中心 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | / | / | 设备投入计划无针对性。 | 1.影像资料真实性存疑（终孔时间早于开孔时间；开孔与终孔地点不一致）； 2.静探贯入速度违反规定； 3.取样未记回次、标贯未记杆长。 | 土试数据结果存疑（11月2日送样当日土试完成近200个）。 | 很差 |
| 2 | XDG-2016-17号地块A块二期 | 江苏鑫源岩土勘察工程有限公司 | / | / | / | / | / | 良好 |
| 3 | 太仓港协鑫发电有限公司北区煤场封闭技改项目 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | / | / | 1.无人员、设备信息； 2.无安全文明和施工保证措施。 | / | / | 良好 |
| 4 | 新建燕河高端智能制造工厂项目 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | / | / | 1.无详细勘察纲要（仅提供补勘纲要）； 2.补勘纲要设备投入计划无针对性。 | 1.静探贯入速度违反规定； 2.标贯未记杆长。 | / | 一般 |
| 5 | 苏州创钰文化创意传媒有限公司创钰珠宝玉石文创园装修加固项目 | 苏州深城地下空间研究院有限公司 | / | / | / | 取样未记回次。 | / | 良好 |
| 6 | 周市镇文辉路（长江路-规划支路）及规划支路道路新建工程 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | / | / | / | 取样未记回次。 | / | 良好 |
| 7 | 新建320585002112GB00669号地块文化交流中心用房及其配套用房项目 | 苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司 | / | 信息不全（缺起止时间、设备数量、受托单位、完成工作量）。 | 未提交资料。 | 1.影像资料与野外编录日期不一致； 2.取样未记回次，标贯未记杆长，未记每10cm击数。 | / | 一般 |
| 8 | 新建民用航空器零部件及智能基础制造装备项目 | 苏州同高岩土工程有限公司 | / | / | / | 取样未记回次，部分标贯未记杆长。 | / | 良好 |
| 9 | 玖龙纸业（太仓）有限公司扩建年产1000台包装专用设备项目 | 苏州中岩勘察有限公司 | / | / | 无安全文明和施工保证措施。 | 取样未记回次。 | 归档表编码与所提供资料不一致。 | 良好 |
| 10 | 苏地2021-WG-31号地块项目A区商业项目 | 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | / | / | 无技术人员签名。 | / | / | 优秀 |
| 11 | 苏州桃花坞木版年画博物馆 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | / | 不合要求（按规定应由勘察单位委托土试，实际由勘察劳务单位委托土试）。 | 人员配置不全（没明确项目负责人）。 | 土层描述回次未按照规范记录。 | 归档记录表无人员签名。 | 良好 |
| 12 | 苏州市轨道交通8号线工程勘察物探项目Ⅷ-KCWT01标三角咀停车场详细勘察 | 重庆市勘测院 | 未提供资料。 | 未提供资料。 | 未提供资料。 | 部分影像未见作业人员。 | / | 较差 |
| 13 | 开平路南侧夏蓉街西侧地块商服项目 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | / | / | 无技术人员签名。 | / | / | 优秀 |
| 14 | 新建厂房10000平方米 | 上海光华岩土工程勘测设计有限公司 | / | / | / | 1.记录缺失（项目编号、孔口标高、标贯杆长等）； 2.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | 岩土送样单信息不全。 | 良好 |
| 15 | 年产低弹丝（DTY)6000吨技改项目-1#仓库,2#厂房 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | / | / | 1.无平面图； 2.工程概况信息与报审不一致。 | 1.影像水印与记录时间不符（J1钻孔在水印照片中的施工时间为9月21日-9月23日，野外钻探记录表施工时间为9月21日）； 2.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | / | 一般 |
| 16 | 年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米 | 苏州贝润建筑设计有限公司 | / | / | 无项目负责人签名。 | 1.影像资料有误（8号钻孔开孔和终孔为同一张照片）； 2.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | 归档记录表无人员签名。 | 一般 |
| 17 | 新建厂房(苏州市全德胜机电有限公司) | 苏州大地勘察工程有限公司 | / | / | 无技术人员签名。 | / | 1.归档记录表无人员签名； 2.岩土送样单信息不全。 | 良好 |
| 18 | 增资建设年产功能性母料35000吨项目 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | / | / | 无平面图。 | 1.个别野外记录表重复； 2.部分野外记录表中钻孔施工时间、班组和水印照片中不一致； 3.操作不规范，完成工作量不合理（9月27日同一班组完成钻探进尺200m）； 4.标贯未记杆长； 5.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | / | 较差 |
| 19 | 新建厂房(云尔达智能科技（苏州）有限公司) | 苏州大地勘察工程有限公司 | / | / | / | 1.标贯未记杆长； 2.影像资料缺责任人； 3.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | 原始资料签名不全。 | 良好 |
| 20 | 镬底湖小区（尹东八村三区）二期开闭所、公厕及配电房 | 江苏苏州地质工程勘察院 | / | / | / | / | 归档记录表无人员签名。 | 优秀 |
| 21 | 扩建生产用房项目 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | / | / | / | 标贯未记杆长及预击数。 | / | 良好 |
| 22 | 年处理165万吨废水设施技术改造项目-11#甲类库 | 苏州中岩勘察有限公司 | / | / | / | / | 原始资料签名不全。 | 优秀 |
| 23 | 火化炉排放烟尘后处理设备改造和配套用房项目 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | / | / | 无平面图。 | / | 1.基岩岩芯描述不规范； 2.岩石单轴饱和抗压强度试验记录日期混乱。 | 良好 |
| 24 | 酒店改扩建 | 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | / | / | 无平面图。 | / | / | 良好 |
| 25 | 吴中生物质综合利用项目 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | / | / | / | / | 原始资料缺项较多（缺归档记录表、土样描述记录表、含水率试验记录表、密度试验记录表）。 | 一般 |
| 26 | 苏地2021-WG-35号地块（B区） | 江苏建院营造股份有限公司 | / | / | / | / | 部分基岩岩芯描述不规范。 | 优秀 |
| 27 | 智慧交通研发大楼 | 苏州常宏建筑设计研究院有限公司 | / | / | / | 1.影像水印信息不全（无气象信息）； 2.麻花编录不规范； 3.野外作业工人未全部佩戴安全帽。 | / | 良好 |
| 28 | 苏州松下半导体有限公司新建辅助用房 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | / | / | / | / | / | 优秀 |
| 29 | 三区杰扬科技 （厂房-2） | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | / | / | / | 个别标贯未记杆长。 | / | 优秀 |
| 30 | 雅士利涂料(苏州)有限公司技术改造项目 | 苏州新建元岩土工程有限公司 | / | / | 1.无平面图； 2.无建筑高度，荷载等相关信息。 | 1.标贯未记杆长； 2.部分钻孔编录缺作业时间。 | 归档记录表无人员签名。 | 一般 |
| 31 | DK20210078地块（1#研发楼，10#配套中心，11#开闭所，2#~9#楼厂房，地下室，非机动车棚1） | 苏州中岩勘察有限公司 | / | / | 无建筑高度，荷载等相关信息。 | 静探施工影像无水印。 | / | 良好 |
| 32 | 屹立（苏州）新建DTY包装车间厂房（二期厂房、门卫兼消控室） | 无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 | / | / | 部分勘探点孔号重复。 | / | 送样单未明确执行标准。 | 良好 |
| 33 | 大金机电设备(废弃物仓库2/) | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | / | / | 无平面图。 | 标贯未记杆长。 | / | 良好 |
| 34 | 新建苏锋人才公寓项目勘察 | 常熟市规划建筑设计研究院有限责任公司 | / | / | 1.无人员、设备信息； 2.无安全文明和施工保证措施。 | 影像水印信息不全（无经纬度、气象、开孔终孔信息）。 | / | 良好 |
| 35 | 常熟市2019A-029地块勘察 | 江苏建院营造股份有限公司 | / | / | / | 1.标贯无预击数； 2.无项目负责人签字。 | 归档记录表无人员签名。 | 良好 |
| 36 | 新建生产用房和辅助用房项目2#生产附房、3#生产车间、危险品库勘察 | 江苏金土木建设集团有限公司 | / | / | 1.无人员、设备信息； 2.项目重要性等级有误； 3.无安全文明和施工保证措施。 | / | 无密度试验原始记录。 | 一般 |
| 37 | 医疗用防护用品生产技术改造项目勘察 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | / | / | 1.无技术人员签字； 2.无人员、设备信息。 | 1.取样、标贯未记回次，标贯未记杆长； 2.静探孔无水印信息。 | / | 一般 |
| 38 | 新建标准厂房、办公及配套用房项目勘察 | 江苏鑫华兴岩土工程勘察设计有限公司 | / | 无人员签字，无日期。 | 1.无平面图； 2.无责任人签字； 3.未列执行规范； 4.无设备信息。 | 1.标贯无预击数； 2.无工程编号、无复核人员签字； 3.影像信息不全（无施工人员、部分无开孔影像）； 4.影像水印信息不全（无纬度）； 5.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | / | 较差 |
| 39 | 新建年产智能自动型精密断路器335万台生产项目勘察 | 苏州开普岩土工程有限公司 | / | / | 1.无责任人签字； 2.无安全文明和施工保证措施。 | 1.取样、标贯未记回次； 2.标贯未记杆长及预击数； 3.表头信息填写不全。 | 多份材料显示土工试验在钻探外业施工之前完成，土工试验结果真实性存疑。 | 很差 |
| 40 | 新建云计算研究开发及数据交互中心项目勘察 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | / | / | / | 取样未记回次、标贯未记杆长及预击数。 | 多份材料显示土工试验在钻探外业施工之前完成，土工试验结果真实性存疑。 | 很差 |
| 41 | 建设同周公路加油站项目—服务用房，罩棚及站房 | 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 无日期。 | 无日期。 | 无人员信息。 | 1.标贯未记杆长及预击数，未分段记录； 2.签字人不全，表格填写不全； 3.编录日期与影像日期不符； 4.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | / | 一般 |
| 42 | 电子连接器用金属端子制造项目—1#厂房，2#厂房，3#厂房及连廊一、二，4#厂房及连廊三，5#厂房，门卫 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | / | 无日期。 | 无设备信息。 | 1.标贯未记杆长及预击数； 2.影像水印信息不全（无单位、编号、天气）； 3.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | / | 良好 |
| 43 | 昆山城投新天地项目——1~5号楼，地下室 | 昆山市建设工程质量检测中心 | / | / | / | / | / | 项目完成时间在文件执行日期之前，原始资料未核查。 |
| 44 | 智能质量管理设备及系统研发生产项目-1#厂房，2#厂房 | 昆山天御岩土工程勘察设计 研究院有限公司 | / | / | / | / | / | 项目完成时间在文件执行日期之前，原始资料未核查。 |
| 45 | 开发区景王路北侧、黄埔江路东侧地块项目—1~18#住宅楼，19#服务型公寓，20#住宅楼，地库 | 苏州开普岩土工程有限公司 | / | 无日期。 | / | 1.取样未记回次、标贯未记杆长及预击数； 2.影像信息不全（部分无施工人员）； 3.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | / | 良好 |
| 46 | 建造商住楼项目—商业、物业、养老及社区用房 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 无日期。 | 无日期。 | 1.无平面图； 2.无设计要求。 | 1.标贯未记杆长及预击数； 2.无复核签字； 3.影像信息不全（部分无施工人员）； 4.影像水印信息不全（无机长、编录人、部分无地点、经度）。 | 1.扰动样试验项目有误； 2.无固结试验、剪切曲线。 | 一般 |
| 47 | 玖龙纸业（太仓）有限公司新建危险废物贮存仓库项目 | 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | / | / | / | 标贯未记杆长及预击数。 | 固结试验记录未提供e-p曲线。 | 良好 |
| 48 | 扩建汽车零配件项目 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | / | / | 1.无平面图； 2.无责任人签字； 3.无人员、设备信息； 4.无安全文明和施工保证措施。 | 标贯未记杆长。 | 1.土试数据结果存疑（土样试验时间在开样时间之前）； 2.无责任人签字。 | 较差 |
| 49 | 技改扩产8000t/a气相二氧化硅及副产氯化氢11000t/a、盐酸10000t/a项目 | 江苏南京地质工程勘察院 | / | / | / | 标贯无预击数。 | / | 优秀 |
| 50 | 东方雨虹绿色建材智能生产基地项目（一期） | 江苏省地质工程勘察院 | / | / | / | 1.标贯无预击数； 2.无静探C4孔终孔影像； 3.静探贯入速度违反规定； 4.野外作业人员未全部佩戴安全帽。 | / | 一般 |
| 51 | 新南三期C2区保障性安置用房 | 江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 | / | / | 无平面图。 | 1.标贯未计回次、预击数； 2.无地下水位记录。 | / | 一般 |
| 52 | 新能源线材设备生产基地项目 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | / | / | / | 1.取样未记回次、标贯无预击数； 2.回次进尺过大。 | / | 良好 |
| 53 | 危险废弃物仓库项目 | 中化岩土集团股份有限公司 | / | / | / | 标贯未记杆长。 | / | 优秀 |
| 54 | 花园小区五期（南区）安置房项目 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | / | / | / | 标贯未记杆长。 | 多份材料显示土工试验在钻探外业施工之前完成，土工试验结果真实性存疑。 | 很差 |