附件3：

需接受行政处罚的单位情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目所在地 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芜湖联创建筑设计有限公司 | 信义双链+智能制造（食堂） | 张家港市 | 违反强条3条： 1.施工图出图日期为2022.4，未按GB55015-2021进行节能设计。 2.本项目为3层，每100人最小疏散宽度未按0.75取值。不符合GB50016-2014表5.5.21-1的要求。 3.未设置满足无障碍要求的公共卫生间。违反GB55019-2021第3.2.4条。且缺少无障碍专篇。 |
| 2 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 苏州福旺物业管理有限公司和美家园21幢装修改造工程 | 姑苏区 | 违犯强条2条： 1.建施-03，部分公寓为无窗房间，建施-03《装饰材料表》卫生间顶面为白色防水乳胶漆达不到A级燃烧性能等级，违反GB50222-2017第4.0.8条和表5.1.1要求； 2.建施-08、建施-11无窗房间（卫生间，卫生间门未见编号，视为无窗房间）较多，设计说明为自然排烟，违反GB50016-2014(2018版本)第8.5.4条。 |
| 3 | 大象建筑设计有限公司 | 新建配套办公用房（9#、10#） | 吴江区 | 违反强条1条： 1.一层梁KL13、KL15，屋面梁WKL10等框架梁配筋不满足计算要求，框架柱KZ3、GBZ1、GBZ6等，节点核心区箍筋不满足计算要求，违反GB55008第4.1.3条。 |
| 4 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 张地2015-B52-A号地块（一期P01#） | 张家港市 | 违反强条1条： 1.商铺单元计算书中商业的活荷载取3.5kPa，违反《工程结构通用规范》GB55001-2021表4.2.2第4项的要求。 |
| 5 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 1号研发用房A | 常熟市 | 违反强条1条： 1.未设置无障碍出入口，不符合GB50763-2012《无障碍设计规范》第8.2.3条规定和GB55019-2021《建筑与市政工程无障碍通用规范》第2.4.1条规定。 |
| 6 | 华洲设计（苏州）有限公司 | 精微视达医疗科技办公室装修改造工程（装饰工程） | 高新区 | 违反强条1条： 1.通往疏散楼梯间的疏散门最近边缘之间距离不足5米，疏散门数量少于规范要求，违反GB 50016—2014 （2018年版）5.5.2和5.5.15。 |
| 7 | 苏州奥维建筑装饰设计有限公司 | 张家港市静脉科技产业园新建垃圾焚烧发电项目综合楼及主厂房室内装修工程承包（综合楼） | 张家港市 | 违反强条1条： 1.三层4~6轴交AB轴一个疏散出口，不满足GB50016-2014第5.5.15要求。 |