附件2：

智能施工升降机专项检查

原始记录

对应专项检查报告编号：

安 装 单 位：

使 用 单 位：

XX检测有限公司

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工地点 |  | 设备型号 |  |
| 使用单位 |  | 出厂日期 (以合格证为准) |  |
| 安装单位 |  | 备案编号 |  |
| 制造单位 |  | 安装告知日期 |  |
| 检查结论 | 检查日期： |
| 批准： 审核： 检查： |
| 序号 | 项目 类别 | 检查内容及要求 | 检查结果 | 检查结论 |
| 1 | 层门 层站 | 层门的净宽与吊笼净出口宽度之差不应大于120mm，门关闭时下部间隙不应大于35mm |  |  |
| 2 |  | 如使用自动层门，层门和吊笼门应同时打打开或关闭；如使用手动层门，吊笼底板离目标层站的垂直距离在±0.15m以内才能手动打开层门 |  |  |
| 3 |  | 各楼层呼梯按钮工作正常，吊笼可以接收到层站呼梯信号。吊笼运行状态显示正常，层门开关状态显示正常 |  |  |
| 4 | 吊笼门 | 吊笼到达指定楼层后，吊笼门能与自动层门联动 |  |  |
| 5 |  | 应配有专用的机械装置或工具手动打开吊笼门 |  |  |
| 6 |  | 自动开关吊笼门应有吊笼门防夹装置，关门受阻时，吊笼门应停止关闭并自动开门。应有开关门通道检查装置：人或货通过通道检查时，吊笼门应停止关闭并自动开门 |  |  |
| 7 |  | 吊笼内设有在吊笼门开关过程中使吊笼门停止和运行的控制装置 |  |  |
| 8 |  | 开关门过程中应有语音提示 |  |  |
| 9 | 安全 监控 系统 | 机电联锁及防夹功能灵敏可靠，任一吊笼门没有完全关闭时吊笼不能运行 |  |  |
| 10 |  | 应配备专业人员身份识别的设备，专业人员身份经有效核验后才能管理和维护设备 |  |  |
| 11 |  | 应有乘客人数识别功能，吊笼内乘员在无遮挡或无故意躲避情况下人数识别误差≤1人 |  |  |
| 12 |  | 信息显示系统显示正常，语音清晰可辨 |  |  |
| 13 |  | 笼内选层系统按键都能正常按下,并能指示按下的状态 |  |  |
| 14 |  | 吊笼运行控制能正确响应选层和层站呼梯请求，运行到目标楼层 |  |  |
| 15 |  | 吊笼应具有自动平层功能，平层时应能一次实现精准停靠，平层精度应为±10mm |  |  |
| 16 |  | 呼救装置模拟触发，声光报警醒目、清晰 |  |  |
| 17 |  | 视频监控画面清晰、流畅、无遮挡，对讲语音清晰可辨 |  |  |
| 18 |  | 吊笼内与监控中心语音对讲功能正常 |  |  |
| 19 |  | 监控中心停启功能灵敏、可靠 |  |  |
| 20 |  | 安全监控中心的视频画面清晰，连接稳定 |  |  |
| 21 | 安全 保护 系统 | 应设升降通道检查装置，且灵敏、可靠 |  |  |
| 22 |  | 应设置吊笼定位装置。吊笼静止时，吊笼定位装置失效，控制系统应禁止吊笼自动运行及自动开门、关门。吊笼自动运行时，吊笼定位装置失效，吊笼应减速停车，控制系统应禁止吊笼再次启动自动运，行及禁止自动开门 |  |  |
| 23 |  | 应设有开关门到位行程限制装置，关门到位检查装置灵敏、可靠，任意一个层门及吊笼门没有完全关闭时该吊笼不能运行 |  |  |
| 24 |  | 突发断电情况下，吊笼可自动向下任意楼层停靠，吊笼门、楼层门可开启，疏散笼内人员 |  |  |