附件4：

智能施工升降机安装验收记录表

| 工程名称 |  | 安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备信息号 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  |
| 制造单位 |  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |
| 安装单位 |  | 安装日期 |  | 安装类别 | □ 初始高度 □ 附着加节 |
| 安装详情 | □初始高度导轨架 节； □附着第 道，加节共 节从 升至 节。 | 验收时 导轨架高 | m |
| 梯笼数量 |  | 梯笼额定载重 | t | 验收时自由端高 | m |
| 检查项目 | 验收内容和要求 | 检查结果 | 备注 |
| 常规验收内容 |
| 检验情况 | 验收前，应经具有相应资质单位监督检验合格，查检验报告 |  |  |
| 主要部件 | 导轨架、附墙架连接安全齐全、牢固，位置正确 |  |  |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |
|  | 导轨架安装垂直度满足要求 |  |  |
|  | 结构件无变形、开焊、裂纹 |  |  |
|  | 对重导轨符合说明书要求 |  |  |
| 传动系统 | 钢丝绳规格正确，未达到报废标准 |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编结符合标准要求 |  |  |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠 |  |  |
|  | 齿轮、齿条、导向轮、背轮符合要求 |  |  |
|  | 各机构转动平稳、无异常响声，润滑点润滑良好 |  |  |
|  | 制动器、离合器动作灵敏、可靠 |  |  |
| 安全装置 | 防坠落安全器在有效标定期内使用 |  |  |
|  | 超载保护装置灵敏可靠 |  |  |
|  | 上、下限位开关灵敏可靠 |  |  |
|  | 上、下极限位开关 |  |  |
|  | 急停开关灵敏可靠 |  |  |
|  | 安全钩完好 |  |  |
|  | 额定载重量标牌牢固清晰 |  |  |
|  | 地面防护围栏门、吊笼门机电联锁灵敏有效 |  |  |
| 电气系统 | 接触器、继电器接触良好 |  |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |  |
|  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |  |
|  | 各种电气安全保护装置齐全、可靠 |  |  |
|  | 电气系统对导轨架的绝缘电阻应≥0.5 MΩ，接地电阻≤4Ω |  |  |

| 层站层门 | 客货两用施工升降机各层站应按规范设置层门和进行封闭，吊笼门框外边缘与层站边缘水平距离≤5cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纯货用施工升降机各层站应按规范设置层门和进行封闭，吊笼门框外边缘与层站边缘水平距离≤5cm |  |  |
|  | 如使用自动层门，层门和吊笼门应同时打开或关闭； 如使用手动层门，吊笼底板离目标层站的垂直距离在±0.15m以内才能手动打开层门 |  |  |
|  | 纯货用施工升降机吊笼进料和出料门启闭时，均应设置机电联锁装置，并齐全有效 |  |  |
|  | 纯货用施工升降机宜设置视频监控观察各层站层门启闭情况，确保吊笼运行通道安全 |  |  |
| 试运行 | 空 载 | 双吊笼施工升降机应分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象。 |  |  |
|  | 额定载重量 |  |  |  |
|  | 125%额定载重量 |  |  |  |
| 坠落试验 | 吊笼制动后，结构及连接件应无任何损坏或永久变形，且制动距离应符合要求 |  |  |
| 智能控制部分验收内容 |
| 吊笼 | 吊笼达到指定楼层后，吊笼门能与自动层门联动 |  |  |
|  | 吊笼内电气照明装置可靠、有效，紧急照明装置可靠 |  |  |
|  | 吊笼内信息提示装置可靠 |  |  |
| 智能操控系统 | 笼内选层装置可靠 |  |  |
|  | 各楼层呼梯按钮工作正常，吊笼可以接收到层站呼梯信号 |  |  |
|  | 专业人员身份识别和乘员人数识别可靠 |  |  |
| 安全监控系统 | 安全监控中心的视频画面清晰，连接稳定，能实时监控每台设备运行情况，具备远程故障预警功能。 |  |  |
|  | 机电联锁防夹功能灵敏可靠，任一围栏门、吊笼门、楼层门没有完全关闭时，同侧升降机不能运行 |  |  |
|  | 吊笼内与监控中心语音对讲功能可靠 |  |  |
|  | 监控中心停启功能灵敏、可靠 |  |  |
| 安全保护系统 | 吊笼定位装置可靠 |  |  |
|  | 限位开关灵敏、可靠 |  |  |
|  | 升降通道检测装置灵敏、可靠 |  |  |
|  | 超载、超员检测装置可靠 |  |  |
|  | 吊笼定位装置失效检查可靠 |  |  |
|  | 关门到位检测装置灵敏、可靠 |  |  |
|  | 突发断电情况下，吊笼可向下任意楼层停靠，吊笼门、楼层门可开启，疏散笼内人员 |  |  |
|  | 应有吊笼门开关通道检测装置，人或货通过通道检测时，吊笼门应停止关闭并自动开门 |  |  |
| 安全保护系统 | 智能施工升降机应带制动力矩自监测功能，至少每24小时对制动力矩进行一次监测，制动力矩不足应自动停机、报警 |  |  |
|  | 智能施工升降机设定时间内（最长不超过30分钟）无呼梯或其他触发电气安全保护装置，应自动运行至底层停靠 |  |  |
|  | 滑触线保护应按使用说明书要求设置 |  |  |
|  | 应具备运行及电气故障数据实时推送（推送频率不低于3秒/次）至苏州市智能建造监管平台功能，实时安全监控及远程数据存储（存储数据至少保存30个工作日）、访问功能 |  |  |
| 人员配置 | 定期维保人员配置齐全，证书有效 |  |  |
|  | 施工总承包单位已配置符合要求的安全管理人员 |  |  |
| 出租（产权）单位意见： 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 | 安装单位验收意见： 安装单位技术员（签字）： 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |
| 使用单位验收意见： 项目机械或综合类专职安全员： 项目负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |
| 施工承包单位验收意见： 项目机械或综合类专职安全员（签字）： 项目负责人（签字）： （盖章 ） 年 月 日 |

注：1．对不符合要求的项目在备注栏具体说明，对要求量化的参数应填写实测值。

每次附着加节后，施工总承包单位应组织有关单位按此表对施工升降机进行验收。