附件7：

智能施工升降机安全规程

一、安全管理要求

1.智能施工升降机运行模式切换、功能参数设置应由“一体化”单位专业人员进行操作，操作前应进行操作管理权限验证。

2.智能施工升降机吊笼内、层门应具备相应的安全警示及安全提示标志，吊笼内显著位置标明紧急联系电话，并设置故障操作指南。

3.正常使用条件下，智能施工升降机操控系统应具备故障和运行状态检测功能，并应有故障信息提示。

4.吊笼内楼层呼叫按键应与实际楼层标识对应。

5.报警开关、急停开关及呼救开关应有防止意外触碰的保护措施。

6.设备使用时，监控中心应有监控人员值守。

7.正常使用条件下，智能施工升降机应使用自动控制模式。

8.特殊情况下使用笼内手动操作模式时，应由持有效证的施工升降机司机进行操作。智能施工升降机在安装、拆卸、加节、检修等工况下，应使用检修操作模式，禁止使用自动控制模式。

9.监控人员应能在监控中心停止设备运行。

二、安全使用要求

1.乘员在乘用智能施工升降机前应接受专业教育培训和安全技术交底。

2.乘员应遵守智能施工升降机安全使用要求，不应有下列行为:

（1）乘用明示停用的智能施工升降机；

（2）在吊笼内嬉戏、打闹、蹦跳，或者在吊笼门处滞留；

（3）倚靠、强行开启层门、吊笼门；

（4）故意阻挡光幕等安全装置，阻挡升降机门的启闭，影响升降机安全运行；

（5）拆除、损坏智能施工升降机的零部件、附属设施或者标志、标识；乱按吊笼内选层按钮；

（6）运输材料长度、重量超过规定要求；

（7）其他危及人身安全或者智能施工升降机安全运行的行为。

3.运输货物时吊笼内应具有防止货物挪位的措施。智能施工升降机应设专人管理，每日应至少检査一次是否有异常。

4.升降机内楼层控制面板、急停开关以外的任何设施、部件等严禁非专业人员触碰；

5.非紧急情况下，严禁按急停按钮；

6.手动开机模式情况下，智能施工升降机须由持有效施工升降机司机证的人员操作；

7.若发生故障人员受困，乘员请保持镇静，按下警铃、大声呼救或拨打项目部电话，耐心等待救援；

8.各方检查人员，如不掌握此智能升降机操作方法，请联系项目部安排专业人员配合操作升降机完成检查，切勿私自操作，以免引起事故。

三、检查、保养和维修

1.智能施工升降机的检查、保养和维修应符合JGJ215和GB/T 34023的要求。

2.智能施工升降机的维修及保养单位具备相关的资质。

3.对于吊笼门与层门有联动的智能施工升降机,应进行日常检查；智能施工升降机每日使用前应试运行检查，填写检查附件5。

4.日常应检查监控中心语音通信和监控画面显示情况。

5.在智能施工升降机使用时,应由施工总承包单位指定的专职安全生产管理人员不定时现场巡检,对监测数据出现异常的设备应及时通知“一体化”单位进行维护或维修，故障未排除前不得使用。

6.在每日开工前和交接班前,智能施工升降机的专业人员应按使用说明书、使用前检查表和JGJ215的要求对智能施工升降机进行检查,并记录检查结果,发现问题应及时向使用单位报告并通知“一体化”单位。

7.在使用期间,施工总承包单位应每半月组织专业人员对智能施工升降机进行检查，并记录检查结果。

8.每次维修及保养应填写维修及保养记录表，并录入相关监管系统内存储。

四、监测与监控

1.智能施工升降机应具备完善的智能监测系统和视频监控系统。

2.视频监控系统的语音对讲监测装置应保证持续可靠有效。

3.升降通道监测装置应保证对通道障碍物准确检测,保证智能施工升降机安全运行。

4.监控中心实时监控视频画面应显示正常,具备自动存储功能,数据存储时间不应少于30个工作日,视频存储时间不小于72h。

5.监控中心实时监控在意外断电时,应配有不少于能供电时长3min的备用电源装置,且在3min时长内数据能自动存储。

6.监控中心的监控人员应对监控视频中出现的设备运行故障、乘员不安全操作行为等进行及时语音提示、监督或制止。