附件6：

智能施工升降机定期检查维护保养记录表

| 工程名称 |  | 安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备信息号 |  | 设备在项 目中编号 |  | 规格型号 |  |
| 维保单位 |  | 维保月份 |  |
| 项 目 | 项 目 要 求 | 存在问题 | 处理结果 |
| 常规检查维保内容 |
| 基础 部分 | 检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm |  |  |
|  | 检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω |  |  |
| 导 轨 架 | 校正导轨架垂直度：导轨架高度＜70m时，垂直度应＜1‰；导轨架高度＞70～100m时，垂直度公差＜70mm；导轨架高度＞100～150m时，垂直度公差＜90mm；导轨架高度＞150～200m时，垂直度公差＜110mm；导轨架高度＞200m时，垂直度公差＜130mm |  |  |
|  | 检查标准节，不得有变形扭曲、裂伤、开焊等现象 |  |  |
|  | 检查标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固 |  |  |
|  | 检查标准节上压装齿条，齿形损坏应更换，紧固螺栓 |  |  |
| 附着 装置 | 检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定 |  |  |
|  | 检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠 |  |  |
|  | 检查立柱、撑架、过桥梁等压板、螺栓、扣环的紧固情况 |  |  |
| 传动 机构 | 检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象 |  |  |
|  | 检查传动板连接情况，减震垫齐全，连接牢固无松动 |  |  |
|  | 检查齿轮和齿条啮合情况，如间隙过大应调整或更换 |  |  |
|  | 操纵机构使梯笼上下运行，应平稳，无震动和异响 |  |  |
|  | 检查压轮与齿条背面的间隙，间隙应为0.5mm |  |  |
| 导向 滚轮 | 检查各导向滚轮与导轨架立管间隙：梯笼运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动 |  |  |
|  | 检查各导向滚轮偏心轴定位：应定位牢固可靠，滚轮圆弧与导轨架立管对正，接触良好 |  |  |
| 制动器 | 检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物 |  |  |
|  | 检查电机制动力矩，制动力矩应为120N.m±2.5% |  |  |
|  | 测试梯笼满载下降制动距离：制动距离应小于0.3m |  |  |
| 钢丝绳 | 钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求 |  |  |
|  | 钢丝绳有锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换 |  |  |
|  | 检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上，且正确固接 |  |  |
| 安全防护装置 | 检查围栏门、梯笼门机电联锁装置：梯笼运行时围栏门能机、电联锁，梯笼门有电气联锁，均灵敏可靠 |  |  |
|  | 检查上限位、下限位和三相极限位开关：手动各限位开关，应能有效切断梯笼传动机构的电机电源 |  |  |
|  | 上限位开关挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证限位开关触发后使梯笼立即停止，梯笼顶部距标准节顶端并留有1.8m以上的安全距离 |  |  |
|  | 三相极限位开关上极限位挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证超越上限位的越程：SC型为0.15m |  |  |
|  | 下限位开关挡板或挡块安装位置应保证开关触发后梯笼停止，下极限位距挡板或挡块触发还有一定行程 |  |  |
|  | 下极限位开关挡板或挡块安装位置，应保证梯笼在未碰到缓冲器之前触发极限位开关，并使梯笼停止 |  |  |
|  | 各楼层通道平台、防护门应齐全有效，标识清晰 |  |  |
| 电气设备 | 清除各电气元件上灰尘和脏物，紧固接线端子、电气元件连接线，添配残缺的电气件 |  |  |
|  | 检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全 |  |  |
|  | 检查电缆滑车或护线架，应完好无损坏，电缆无破损 |  |  |
|  | 检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好 |  |  |
| 限速器 | 正常运行梯笼，限速器应无异响、噪音和自动制动现象 |  |  |
| 智能控制部分检查维保内容 |
| 层门 层站 | 各停层点应设置层门,层门的净宽与吊笼净出口宽度之差不应大于120mm；门关闭时，门下部间隙不应大于35mm |  |  |
|  | 层门应配置机械、电气双联锁，联锁齐全有效； 如使用自动层门，层门和吊笼门应同时打开或关闭； 如使用手动层门，吊笼底板离目标层站的垂直距离在±0.15m以内才能手动打开层门 |  |  |
|  | 各楼层呼梯按钮工作正常，吊笼可以接收到层站呼梯信号。吊笼运行状态显示正常，层门开关状态显示正常 |  |  |
| 吊笼门 | 吊笼门工作正常，开口净高度应不小于1.8m,净宽度应不小于0.6m |  |  |
|  | 吊笼到达指定楼层后，吊笼门能与自动层门联动 |  |  |
|  | 若采用垂直滑动门，平均关闭速度不大于 0.3 m/s |  |  |
|  | 应配有专用的机械装置或工具手动打开吊笼门 |  |  |
|  | 吊笼内设有在吊笼门开关过程中使吊笼门停止和运行的控制装置 |  |  |
|  | 防夹功能灵敏可靠，关门受阻时，吊笼门应停止关闭并自动开门 |  |  |
|  | 开关门过程中应有语音提示 |  |  |
| 安全 监控 系统 | 机电联锁灵敏、可靠，任一吊笼门没有完全关闭时吊笼不能运行 |  |  |
|  | 专业人员身份识别设备工作正常 |  |  |
|  | 吊笼内乘员在无遮挡或无故意躲避情况下人数识别误差≤1人；超过设定人数限制后，施工升降机应自动报警且不能运行 |  |  |
|  | 信息显示正常，语音清晰可辨 |  |  |
|  | 按键都能正常按下,并能指示按下的状态 |  |  |
|  | 正确响应选层和层站呼梯请求，运行到目标楼层 |  |  |
|  | 自动平层误差≤10mm |  |  |
|  | 视频监控画面清晰、流畅、无遮挡，监控室所听笼内声音清晰可辨 |  |  |
|  | 吊笼内与监控中心语音对讲功能正常 |  |  |
|  | 呼救装置模拟触发,声光报警醒目、清晰 |  |  |
|  | 监控中心停启功能灵敏、可靠 |  |  |
|  | 安全监管平台的视频画面清晰，连接稳定 |  |  |
| 安全 保护 系统 | 升降通道检测装置灵敏、可靠 |  |  |
|  | 吊笼定位装置失效检查可靠 |  |  |
|  | 应设有开、关门行程限位装置，并灵敏、可靠，任意一个层门及吊笼门没有完全关闭时，同侧吊笼不能运行 |  |  |
|  | 应有吊笼门开关通道检测装置：人或货通过通道检测时，吊笼门应停止关闭并自动开门 |  |  |
|  | 智能施工升降机应带制动力矩自监测功能，至少每24小时对制动力矩进行一次监测，制动力矩不足应自动停机、报警 |  |  |
|  | 突发断电情况下，吊笼可向下任意楼层停靠，吊笼门、楼层门可开启，疏散笼内人员 |  |  |
|  | 智能施工升降机设定时间内（最长不超过30分钟）无呼梯或其他触发电气安全保护装置，应自动运行至底层停靠 |  |  |
|  | 滑触线保护应按使用说明书要求设置 |  |  |
|  | 应具备运行及电气故障数据实时推送（推送频率不低于3秒/次）至苏州市智能建造监管平台功能，实时安全监控及远程数据存储（存储数据至少保存30个工作日）、访问功能。具备远程故障诊断功能 |  |  |
| 维保单位（部门）验收意见 | 维保人（签字）： 维保单位（盖章） 维保单位（部门）负责人（签字）： 维保日期： |
| 出租（产权）单位意见： 负责人（签字）： 验收日期： | 使用单位意见： 项目机械或综合类专职安全管理人员（签字）： 验收日期： |
| 定期 维保说明 | 1. 维保工作应由使用单位持相应资格证书的专业人员或委托第三方专业单位负责实施； 2. 定期维保周期为：至少每半月进行一次； 3. 定期维保完成后，维保单位、使用单位、产权单位应共同参加验收，签字确认，由使用单位留存归档。 |