附件1：

智能施工升降机安装后自检表

| 工程名称 |  | 安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备信息号 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  |
| 制造单位 |  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |
| 安装单位 |  | 安装类别 | □ 初始高度 □ 附着加节 | 安装日期 |  |
| 安装详情 | □安装初始高度； □安装附着第 道，加节共 节，从 节升至 节。 | 自检总高度 | m |
| 检查结果代号使用说明 | √=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 |
| 常规自检内容 |
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 检查结果 | 备注 |
| 资料检查 | 1 | 基础验收表和 隐蔽工程验收单 | 应齐全 |  |  |
|  | 2 | 安装方案、安全交底记录 | 应齐全 |  |  |
|  | 3 | 转场保养作业单 | 应齐全 |  |  |
| 标志 | 4 | 设备备案编号牌 | 应设置在规定位置 |  |  |
|  | 5 | 警示标志 | 吊笼内应有安全操作规程，操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志，施工升降机应设限载和楼层标志 |  |  |
| 基础和围护设施 | 6 | 地面防护围栏门 联锁保护装置 | 应装机电联锁装置。吊笼位于底部规定位置时，地面防护围栏门才能打开。地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |
|  | 7 | 地面防护围栏 | 基础上吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏，高度≥2m |  |  |
|  | 8 | 安全防护区 | 当施工升降机基础下方有施工作业区时，应加设对重坠落伤人的安全防护区及其安全防护措施 |  |  |
| 金 属 结 构 件 | 9 | 金属结构件外观 | 无明显变形，脱焊、开裂和锈蚀 |  |  |
|  | 10 | 螺 栓 | 紧固件安装准确、紧固可靠 |  |  |
|  | 11 | 销 轴 | 销轴连接定位可靠 |  |  |
|  | 12 | 导轨架垂直度 | 架设高度h(m) | 垂直度偏差（mm） |  |  |
|  |  |  | h≤70 | ≤(1/1000) h |  |  |
|  |  |  | 70＜h≤100 | ≤70 |  |  |
|  |  |  | 100＜h≤150 | ≤90 |  |  |
|  |  |  | 150＜h≤200 | ≤110 |  |  |
|  |  |  | h＞200 | ≤130 |  |  |
|  |  |  | 对钢丝绳式施工升降机垂直度偏差应≤(1.5/1000) h |  |  |
| 吊笼 | 13 | 紧急逃离门 | 吊笼顶部应有紧急出口，装有向外开启的活动板门，并配有专用扶梯。活动板门应设有安全开关，当门打开时，吊笼不能启动 |  |  |
|  | 14 | 吊笼顶部护栏 | 吊笼顶周围应设置护栏，高度≥1.05m |  |  |
| 层门 | 15 | 层站层门 | 客货两用施工升降机各层站应按规范设置层门和进行封闭，吊笼门框外边缘与层站边缘水平距离≤5cm |  |  |
|  |  |  | 纯货用施工升降机各层站应按规范设置层门和进行封闭，吊笼门框外边缘与层站边缘水平距离≤5cm |  |  |
|  | 16 | 吊笼门机电联锁 | 纯货用施工升降机各层站的层门在施工升降机吊笼到站时应设置机电联锁装置，并齐全有效 |  |  |
|  | 17 | 视频监控 | 纯货用施工升降机宜设置用于观察各层站层门启闭情况的视频监控系统 |  |  |
| 传动 及导向 | 18 | 防护装置 | 转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置 |  |  |
|  | 19 | 制动器 | 制动性能良好，有手松闸功能 |  |  |
|  | 20 | 齿条对接 | 相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶差应≤0.3mm， 沿长度方向的齿差应≤0.6mm |  |  |
|  | 21 | 齿轮齿条啮合 | 齿条应有90%以上的计算宽度参与啮合，且与齿轮的啮合侧隙应为0.2～0.5mm |  |  |
|  | 22 | 导向轮及背轮 | 连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾侧现象 |  |  |
| 附着装置 | 23 | 附着装置 | 应采用配套标准产品 |  |  |
|  | 24 | 附着间距 | 应符合使用说明书要求或设计要求 |  |  |
|  | 25 | 自由高度 | 应符合使用说明书要求 |  |  |
|  | 26 | 与构筑物连接 | 应牢固可靠 |  |  |
| 安全装置 | 27 | 防坠安全器 | 只能在有效标定期限内使用（应提供检测合格证） |  |  |
|  | 28 | 防松绳开关 | 对重应设置防松绳开关 |  |  |
|  | 29 | 安全钩 | 安装位置及结构应能防止吊笼脱离导轨架或安全器的输出齿轮脱离齿条 |  |  |
|  | 30 | 上限位 | 安装位置：提升速度υ＜0.8(m/s)时，上部留有安全距离应≥1.8（m）；υ≥0.8(m/s)时，上部留有安全距离应≥1.8+0.1v² |  |  |
|  | 31 | 上极限开关 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后须手动复位才能使吊笼启动 |  |  |
|  | 32 | 越程距离 | 上限位和上极限位开关之间的越程距离应≥0.15m |  |  |
|  | 33 | 下限位 | 安装位置应在吊笼制停时，距下极限开关一定距离 |  |  |
|  | 34 | 下极限开关 | 在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关应首先动作 |  |  |
| 电气系统 | 35 | 急停开关 | 应在便于操作处装设非自行复位的急停开关 |  |  |
|  | 36 | 绝缘电阻 | 电动机及电气元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ |  |  |
|  | 37 | 接地保护 | 电动机和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应≤4Ω |  |  |
|  | 38 | 失压、零位保护 | 灵敏、正确 |  |  |
|  | 39 | 电气线路 | 排列整齐，接地，零线分开 |  |  |
|  | 40 | 相序保护 | 应设置 |  |  |
|  | 41 | 电缆与电缆导向 | 电缆应完好无破损，电缆导向架按固定设置 |  |  |
| 对重系统 | 42 | 钢丝绳 | 应规格正确，且未达到报废标准 |  |  |
|  | 43 | 对重安装 | 应按使用说明书要求设置 |  |  |
|  | 44 | 对重导轨 | 接缝平整，导向良好 |  |  |
|  | 45 | 钢丝绳端部固定 | 应固定可靠。绳卡规格应与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍应放在受力一侧 |  |  |
| 智能控制部分自检内容 |
| 层门层站 | 1 | 层站层门 | 各停层点应设置层门,层门的净宽与吊笼净出口宽度之差不应大于120mm；门关闭时，门下部间隙不应大于35mm |  |  |
|  | 2 | 层门开闭 | 层门应配置机械、电气双联锁，联锁齐全有效； 如使用自动层门，层门和吊笼门应同时打开或关闭； 如使用手动层门，吊笼底板离目标层站的垂直距离在±0.15m以内才能手动打开层门 |  |  |
|  | 3 | 层站呼梯系统 | 各楼层呼梯按钮工作正常，吊笼可以接收到层站呼梯信号。吊笼运行状态显示正常，层门开关状态显示正常 |  |  |
| 吊笼门 | 4 | 吊笼门 | 吊笼门工作正常，开口净高度应不小于1.8m,净宽度应不小于0.6m |  |  |
|  | 5 | 吊笼门与自动层门 联动 | 吊笼到达指定楼层后，吊笼门能与自动层门联动 |  |  |
|  | 6 | 关门速度 | 若采用垂直滑动门，平均关闭速度不大于 0.3 m/s |  |  |
|  | 7 | 手动开启吊笼门 | 应配有专用的机械装置或工具手动打开吊笼门 |  |  |
|  | 8 | 吊笼门开关控制装置 | 吊笼内设有在吊笼门开关过程中使吊笼门停止和运行的控制装置 |  |  |
|  | 9 | 防夹功能 | 灵敏可靠，关门受阻时，吊笼门应停止关闭并自动开门 |  |  |
|  | 10 | 语音提示 | 开关门过程中应有语音提示 |  |  |
| 安全监控系统 | 11 | 机电联锁 | 灵敏、可靠，任一吊笼门没有完全关闭时吊笼不能运行 |  |  |
|  | 12 | 专业人员身份识别 | 专业人员身份识别设备工作正常 |  |  |
|  | 13 | 乘客人数识别 | 吊笼内乘员在无遮挡或无故意躲避情况下人数识别误差≤1人； 超过设定人数限制后，施工升降机应自动报警且不能运行 |  |  |
|  | 14 | 信息显示系统 | 信息显示正常，语音清晰可辨 |  |  |
|  | 15 | 笼内选层系统 | 按键都能正常按下,并能指示按下的状态 |  |  |
|  | 16 | 吊笼运行控制 | 正确响应选层和层站呼梯请求，运行到目标楼层 |  |  |
|  | 17 | 平层检测 | 自动平层误差≤10mm |  |  |
|  | 18 | 视频监控系统 | 视频监控画面清晰、流畅、无遮挡，监控室所听笼内声音清晰可辨 |  |  |
|  | 19 | 语音对讲 | 吊笼内与监控中心语音对讲功能正常 |  |  |
|  | 20 | 呼救装置 | 模拟触发,声光报警醒目、清晰 |  |  |
|  | 21 | 停启功能 | 监控中心停启功能灵敏、可靠 |  |  |
|  | 22 | 安全监管平台 | 安全监控中心的视频画面清晰，连接稳定。监控中心能实时监控每台设备运行情况，具有远程故障预警功能 |  |  |
| 安全保护系统 | 23 | 升降通道检测装置 | 升降通道检测装置灵敏、可靠 |  |  |
|  | 24 | 吊笼定位装置 | 吊笼定位装置失效检查可靠 |  |  |
|  | 25 | 门限位检测装置 | 应设有开、关门行程限位装置，并灵敏、可靠，任意一个层门及吊笼门没有完全关闭时，同侧吊笼不能运行 |  |  |
|  | 26 | 吊笼门开关通道检测 | 应有吊笼门开关通道检测装置，人或货通过通道检测时，吊笼门应停止关闭并自动开门 |  |  |
|  | 27 | 制动力矩检查 | 智能施工升降机应带制动力矩自监测功能，至少每24小时对制动力矩进行一次监测，制动力矩不足应自动停机、报警 |  |  |
|  | 28 | 断电停靠 | 突发断电情况下，吊笼可向下任意楼层停靠，吊笼门、楼层门可开启，疏散笼内人员 |  |  |
|  | 29 | 底层停靠 | 智能施工升降机设定时间内（最长不超过30分钟）无呼梯或其他触发电气安全保护装置，应自动运行至底层停靠 |  |  |
|  | 30 | 滑触线保护 | 滑触线保护应按使用说明书要求设置 |  |  |
|  | 31 | 数据远程传输 | 应具备运行及电气故障数据实时推送（推送频率不低于3秒/次）至苏州市智能建造监管平台功能，实时安全监控及远程数据存储（存储数据至少保存30个工作日）、访问功能。具备远程故障诊断功能 |  |  |
| 自检结论： 检查人（签字）： 安装单位技术人员(签字)： 安装单位（盖章） 年 月 日 |

注： 首次安装及每次附着加节后，安装单位均应按此表对施工升降机进行自检。